## Slide 1
TRABALHO PRÁTICO
AES-128 entre dois ESP32
Criptografia, comunicação UART e recuperação da mensagem.
Uma mensagem.
Duas placas.
O mesmo texto no final.
ESP32
USB
A envia
DADOS REAIS DA DUPLA
Augusto · 2023178440013
Gustavo · 202127844251
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
01 / 27
Notes: Apresentar Augusto (A) e Gustavo (B). O AES usa a mesma chave para cifrar e decifrar. Os resultados citados são de logs existentes de 19/10/2026; esta geração de slides não executou hardware. Fontes locais: AES_Trabalho.pdf; Codigo/evidencias/aes-dupla-2026-10-19.json Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 2
ENTENDA O SISTEMA
O que queremos mostrar?
A mensagem muda de aparência durante o transporte e volta ao texto original.
TEXTO ORIGINAL
A:2023…
ESP32 A
Cifra com a chave
UART
2e 3e 46 0e …
ESP32 B
Decifra com a chave
O teste final compara o texto original com o texto recuperado, byte por byte.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
02 / 27
Notes: Fontes locais: AES_Trabalho.pdf, páginas 1–2 Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 3
MONTAGEM FÍSICA
Dois caminhos: UART para dados, USB para observar
TX é a saída de dados. RX é a entrada. GND dá uma referência elétrica comum.
ESP32
USB
A · transmissor
ESP32
USB
B · receptor
GPIO17 / TX
GPIO16 / RX
GPIO16 / RX
GPIO17 / TX
GND comum
UART2: 115200 bps, 8N1. USB de cada placa: um monitor serial.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
03 / 27
Notes: Os módulos são ESP32-WROOM-32. A: USB location 3-3. B: 3-1. Portas ttyUSB podem mudar. A transmissão AES atual é A→B; o fio de retorno existe, mas A descarta os dados de entrada. Não afirmar AES bidirecional com o firmware atual. Fontes locais: Codigo/src/comum.cpp; Codigo/evidencias/aes-dupla-2026-10-19.json Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 4
ENTENDA O SISTEMA
Um texto também é uma sequência de números
Byte = grupo de 8 bits. Hexadecimal = uma forma curta de escrever esses números.
CARACTERE
O símbolo que lemos:
7
BYTE EM HEX
O código ASCII de “7”:
0x37
=
BITS
O mesmo byte:
00110111
=
AES-128 usa uma chave de 128 bits e trabalha com blocos de 16 bytes.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
04 / 27
Notes: Fontes locais: AES_Trabalho.pdf, páginas 1–2 Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 5
DADOS DA DUPLA
A chave nasce das matrículas
Pegamos os últimos 8 dígitos de A e os últimos 8 de B. Depois juntamos A + B.
A · Augusto
2023178440013 → 78440013
B · Gustavo
202127844251 → 27844251
CHAVE ASCII · 16 BYTES
7844001327844251
Regra do trabalho: dados previsíveis. Em um produto, a chave deve ser secreta e imprevisível.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
05 / 27
Notes: Se houver menos de oito dígitos, completar com zero à esquerda. Cada caractere vira um byte ASCII; não converter a sequência para um número inteiro. Regra acadêmica: matrículas são previsíveis e não representam uma chave secreta adequada para um produto. Fontes locais: Codigo/src/dupla.c; Codigo/src/dupla.h; evidência aes-dupla-2026-10-19.json Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 6
PREPARAR A MENSAGEM
O AES precisa de blocos completos
Nossa mensagem tem 30 bytes. O PKCS#7 acrescenta 02 02 para chegar a 32.
A:2023178440013;B:202127844251
BLOCO 1
41
3a
32
30
32
33
31
37
38
34
34
30
30
31
33
3b
BLOCO 2
42
3a
32
30
32
31
32
37
38
34
34
32
35
31
02
02
Se a mensagem já for múltipla de 16, entram 16 bytes de valor 0x10.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
06 / 27
Notes: A mensagem real é A:2023178440013;B:202127844251. São dois blocos de 16 bytes. PKCS#7 sempre acrescenta entre 1 e 16 bytes; se já couber exatamente, acrescenta um bloco completo de 0x10. Não é texto “02”: são bytes de valor 2. Fontes locais: Codigo/src/pkcs7_ecb.c; evidência aes-dupla-2026-10-19.json Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 7
CÓDIGO REAL
No código: completar e cifrar
A preparação do texto e a cifra são etapas diferentes.
pkcs7_ecb.c · dentro de pkcs7_preencher()
const uint8_t falta = (uint8_t)(total - tamanho); // 1..16
if (tamanho) memmove(saida, msg, tamanho);
memset(saida + tamanho, falta, falta);
pkcs7_ecb.c · dentro de ecb_cifrar()
for (size_t b = 0; b < blocos; ++b)
aes128_cifrar_bloco(ctx, in + 16 * b, out + 16 * b);
Cada chamada trabalha com 16 bytes. A mesma chave é usada nos dois lados.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
07 / 27
Notes: Os trechos foram extraídos literalmente dos arquivos de origem. Explicar que falta é o total de bytes de preenchimento e também o valor de cada byte acrescentado. No modo ECB, a mesma função cifra cada bloco separadamente. Fontes locais: Codigo/src/pkcs7_ecb.c; Codigo/src/analise.c Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 8
POR DENTRO DO AES
O AES transforma um bloco em 10 rodadas
A cada rodada, substituímos, deslocamos, misturamos e combinamos com a chave.
ANTES DAS RODADAS
AddRoundKey com a chave 0
SubBytes
Troca cada byte
ShiftRows
Desloca as linhas
MixColumns
Mistura as colunas
AddRoundKey
Combina com a chave
Rodadas 1 a 9: as quatro etapas. Rodada 10: sem MixColumns.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
08 / 27
Notes: O estado tem 16 bytes, organizados em uma matriz 4×4 preenchida por colunas. Há AddRoundKey inicial, rodadas 1–9 completas e rodada 10 sem MixColumns. A chave expandida fornece chaves 0–10. Fontes locais: Codigo/src/aes128.c · aes128_cifrar_bloco() Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 9
TRANSFORMAÇÃO 1
SubBytes: trocar cada byte por outro
A tabela S-box define a substituição. Isso dificulta relações simples entre entrada e saída.
76
S-box
38
Exemplo do
primeiro bloco
da dupla.
aes128.c · código real
void aes_sub_bytes(uint8_t s[16]) {
for (int i = 0; i < 16; ++i) s[i] = AES_SBOX[s[i]];
}
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
09 / 27
Notes: Exemplo real: estado após AddRoundKey inicial 0x76 vira 0x38. A S-box é construída pelo inverso multiplicativo em GF(2⁸), com 0 mapeado para 0, seguido de transformação afim e constante 0x63. A implementação calcula a tabela, não usa biblioteca criptográfica. Fontes locais: Codigo/src/aes128.c · aes_sub_bytes() e aes_gerar_tabelas() Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 10
TRANSFORMAÇÃO 2
ShiftRows: cada linha anda um pouco
Linha 0 fica. As outras giram 1, 2 e 3 posições para a esquerda.
38
77
67
f2
77
7b
7b
7b
6f
63
fe
6f
f2
f2
f2
67
ANTES
38
77
67
f2
7b
7b
7b
77
fe
6f
6f
63
67
f2
f2
f2
DEPOIS
Linha 0
fica no lugar
Linha 1
1 posição à esquerda
Linha 2
2 posições à esquerda
Linha 3
3 posições à esquerda
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
10 / 27
Notes: Mostrar que os valores não mudam nesta etapa: mudam de posição. A entrada e saída são estados reais da rodada 1. A leitura do hexadecimal nos registros é por colunas, não por linhas. Fontes locais: Codigo/src/aes128.c · aes_shift_rows(); evidência aes-dupla-2026-10-19.json Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 11
TRANSFORMAÇÃO 3
MixColumns: uma coluna se mistura por dentro
Cada byte de saída depende dos quatro bytes daquela coluna.
38
7b
fe
67
Misturar com
regras do AES
64
b0
0d
03
aes128.c · multiplicação por 02
uint8_t aes_xtime(uint8_t a) {
return (uint8_t)((a << 1) ^ ((a & 0x80) ? 0x1b : 0x00));
}
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
11 / 27
Notes: A primeira coluna real antes desta transformação é 38 7b fe 67; depois é 64 b0 0d 03. Os cálculos são em GF(2⁸), usando XOR em vez de soma comum. 02·a = xtime(a); 03·a = xtime(a) XOR a. O polinômio é 0x11b. Fontes locais: Codigo/src/aes128.c · aes_mix_columns() e aes_xtime() Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 12
TRANSFORMAÇÃO 4
AddRoundKey: a chave entra na transformação
Usamos XOR: bits iguais dão 0; bits diferentes dão 1.
41
XOR
37
=
76
byte da mensagem
byte da chave
novo byte
aes128.c · código real
void aes_add_round_key(uint8_t s[16], const uint8_t chave_rodada[16]) {
for (int i = 0; i < 16; ++i) s[i] ^= chave_rodada[i];
}
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
12 / 27
Notes: Primeiro byte da mensagem 0x41 XOR primeiro byte da chave 0x37 resulta 0x76. XOR é reversível: aplicar novamente a mesma chave recupera o valor anterior. Não confundir esta etapa isolada com todo o algoritmo AES. Fontes locais: Codigo/src/aes128.c · aes_add_round_key(); evidência aes-dupla-2026-10-19.json Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 13
EXPANSÃO DE CHAVE
Uma chave inicial gera as chaves das rodadas
AES-128 usa 11 chaves de 16 bytes: a inicial e uma para cada rodada.
RotWord
Gira bytes
SubWord
Aplica S-box
Rcon
Inclui constante
XOR
Deriva palavras
CHAVE DA RODADA 0
37383434303031333237383434323531
CHAVE DA RODADA 1
15aef32c259ec21f17a9fa2b239bcf1a
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
13 / 27
Notes: A expansão produz 44 palavras de 4 bytes. RotWord gira a palavra; SubWord aplica S-box; Rcon adiciona uma constante que muda por rodada. As chaves não são geradas aleatoriamente: são derivadas da chave inicial. Fontes locais: Codigo/src/aes128.c · aes128_iniciar(); evidência aes-dupla-2026-10-19.json Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 14
CÓDIGO REAL
O ciclo completo aparece neste trecho
A última rodada pula MixColumns, como exige o AES.
aes128.c · dentro de aes128_cifrar_bloco()
aes_add_round_key(s, ctx->chaves_rodada[0]);
for (int r = 1; r <= AES128_RODADAS; ++r) {
aes_sub_bytes(s);
aes_shift_rows(s);
if (r != AES128_RODADAS) aes_mix_columns(s);
aes_add_round_key(s, ctx->chaves_rodada[r]);
}
Para voltar ao texto: etapas inversas e chaves usadas da rodada 10 até a 0.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
14 / 27
Notes: Trecho literal da função de cifragem. Os buffers in/out são copiados antes/depois deste trecho. AES128_RODADAS vale 10. Para decifrar, o código usa transformações inversas e as chaves em ordem contrária. Fontes locais: Codigo/src/aes128.c · aes128_cifrar_bloco() Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 15
PROTOCOLO UART
Como B sabe onde a mensagem começa e termina?
O quadro informa o início e a quantidade de blocos cifrados.
AA
início
1 byte
02
2 blocos
1 byte
ciphertext 1
dados cifrados
16 bytes
ciphertext 2
dados cifrados
16 bytes
transmissor.cpp · bytes brutos na UART2
const size_t escritos = enlace.write(quadro, tamanho_quadro);
enlace.flush();
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
15 / 27
Notes: AA é byte fixo de início, não a string de dois caracteres A e A. n=02 significa dois blocos. A carga cifrada pode conter 0xAA: depois de ler n o receptor segue o comprimento, não procura outro marcador no meio. Cabeçalho não é autenticado. Fontes locais: Codigo/src/quadro.c; Codigo/src/transmissor.cpp; AES_Trabalho.pdf, p. 1 Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 16
CÓDIGO REAL
Na placa B, o caminho acontece ao contrário
Receber → decifrar → conferir o preenchimento → recuperar a mensagem.
receptor.cpp · dentro de processar_quadro()
ecb_decifrar(&g_ctx, rx.dados, claro, rx.n);
log_blocos("DECIFRADO_COM_PKCS7", claro, tamanho);
size_t tamanho_msg = 0;
const pkcs7_resultado r = pkcs7_validar(claro, tamanho, &tamanho_msg);
PADDING VÁLIDO
Remove o preenchimento e mostra o texto.
PADDING INVÁLIDO
Descarta a mensagem e registra o motivo.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
16 / 27
Notes: O receptor lê exatamente 16×n bytes, com timeout entre bytes de 100 ms e total de 1 s. B decifra os blocos antes de validar/remover PKCS#7. Neste trecho tamanho já é conhecido. Em caso de padding inválido, o código descarta a mensagem. Fontes locais: Codigo/src/receptor.cpp · processar_quadro(); Codigo/src/quadro.c Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 17
DEMONSTRAÇÃO
O que a turma verá nos dois monitores
Trechos reais dos logs de 19/10/2026, com as matrículas da dupla.
MONITOR A · transmite
[A] MENSAGEM_ORIGINAL tamanho=30
A:2023178440013;B:202127844251
[A] CIFRADO_ENVIADO bloco 1:
2e3e460ec295383cec6a018765ff0531
[A] CIFRADO_ENVIADO bloco 2:
30b51beef909b9d823300de92a5e9fb3
MONITOR B · recebe
[B] CIFRADO_RECEBIDO bloco 1:
2e3e460ec295383cec6a018765ff0531
[B] CIFRADO_RECEBIDO bloco 2:
30b51beef909b9d823300de92a5e9fb3
[B] MENSAGEM_RECUPERADA tamanho=30
A:2023178440013;B:202127844251
Registro real de B: COMPARACAO igual_a_mensagem_da_dupla=SIM
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
17 / 27
Notes: Os painéis mostram linhas reais selecionadas, com quebras visuais para caber. Não são capturas de tela nem uma nova transmissão. Na aula abrir ambos os monitores antes de enviar. Comparar os dois blocos e a mensagem inteira. Fontes locais: Codigo/evidencias/aes-dupla-a-2026-10-19.log; aes-dupla-b-2026-10-19.log Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 18
ROTEIRO PARA A SALA
Demonstração ao vivo: três passos
Usar os dois monitores USB a 115200 bps, com envio de linha LF.
1 · PREPARAR
A e B: CHAVERESET
A: MSGRESET
B: aguardar PRONTO
2 · ENVIAR
A: ENVIAR
ou apertar BOOT
após o boot normal.
3 · CONFERIR
Mesmos blocos cifrados.
Texto recuperado igual ao
original.
Alteração na arguição: MSG <novo texto>. Para voltar: MSGRESET e ENVIAR.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
18 / 27
Notes: Procedimento para executar na aula, não declaração de um novo ensaio. Antes: conferir firmware, identidade física, GND e cruzamento TX/RX. Restaurar as chaves em A e B e mensagem em A. B deve estar pronto antes de ENVIAR. A comparação automática de B é contra a mensagem padrão da dupla: com MSG nova, NAO é esperado e não indica por si só falha na decifragem. Fontes locais: Codigo/README.md; Codigo/src/transmissor.cpp; Codigo/src/comum.cpp Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 19
EVIDÊNCIAS REAIS
Como sabemos que o resultado está correto?
Conferimos valores conhecidos antes de usar a chave da dupla.
71 / 71
Verificações no computador
11 / 11
Autoteste na placa A
11 / 11
Autoteste na placa B
FIPS-197 C.1 · ciphertext esperado e conferido
69c4e0d86a7b0430d8cdb78070b4c55a
Mil pacotes AES, latência AES e envio AES B→A: sem validação documentada.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
19 / 27
Notes: 71 verificações no computador não equivalem a 71 ensaios físicos. As placas executaram 11 itens de autoteste cada uma. Os vetores são FIPS-197 2001 B e C.1 conforme enunciado. As capturas AES existentes são A→B; não há evidência de teste AES bidirecional ou sequência AES de mil pacotes. Fontes locais: Codigo/evidencias/testes-host-dupla-2026-10-19.log; aes-dupla-2026-10-19.json Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 20
RESULTADOS DA DUPLA
Um único bit muda muitos bits do resultado
Avalanche: contar as diferenças entre os dois textos cifrados.
MUDANÇA NA CHAVE
142 / 256 bits · 55,47%
MUDANÇA NA MENSAGEM · SOMENTE BLOCO 1
69 / 128 bits · 53,91%
O bloco 2 ficou igual no segundo teste: em ECB, os blocos são independentes.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
20 / 27
Notes: Bit 0 corresponde a 0x80 do primeiro byte. Com bit 0 da chave alterado: 72/128 no bloco 1 e 70/128 no bloco 2, total 142/256=55,47%. Com bit 0 da mensagem: 69/128 no bloco 1, 0/128 no bloco 2; o total é 69/256=26,95%. Isso é esperado no ECB, pois um bloco não afeta o outro. ~50% é uma expectativa estatística, não exigência exata para um ensaio. Fontes locais: Codigo/evidencias/aes-dupla-2026-10-19.json · avalanche Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 21
LIMITES DO MODO ECB
Por que o ECB revela padrões?
Com a mesma chave, blocos iguais produzem blocos cifrados iguais.
BLOCO 1
LIGAR LED VERDE.
e0c22a6f … 42203dec
BLOCO 2
DESLIGAR LED
2b4d065e … 4cd5070
BLOCO 3
LIGAR LED VERDE.
e0c22a6f … 42203dec
Um observador consegue reconhecer repetições mesmo sem conhecer o texto.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
21 / 27
Notes: Este experimento usa a chave fictícia do PDF, 2023100120231002, não a chave real da dupla. São três blocos exatos sem PKCS#7. Não há controle físico de LED implementado: as frases são apenas dados. Ciphertext repetido e0c22a6f02664f487dc9528642203dec; outro 2b4d065ea65478b60696616244cd5070. Fontes locais: AES_Trabalho.pdf, p. 2; Codigo/src/vetores_pdf.c; logs aes-dupla Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 22
LIMITES E ESCOLHAS
Cifrar não garante que ninguém alterou os dados
ECB não autentica: um atacante pode repetir ou trocar blocos.
NO TRABALHO
ECB + PKCS#7
Ajuda a estudar a cifra e enxergar blocos
repetidos.
EM UM PRODUTO
Um modo autenticado, como GCM, com chave
secreta e nonce único por chave.
Padding inválido pode revelar um erro. Padding válido não comprova integridade.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
22 / 27
Notes: O teste com chave errada no ensaio de matrículas fictícias levou a padding inválido, mas isso não é garantia de detectar toda corrupção. Cabeçalho e dados não são autenticados. CBC ou CTR exigem IV/nonce adequado e autenticação separada; GCM também autentica. Não trocar ECB exigido no trabalho. Fontes locais: AES_Trabalho.pdf, p. 2; Codigo/src/receptor.cpp; aes-ensaio-2026-10-19.json Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 23
CONVERSA COM A TURMA
O que conseguimos demonstrar
O código faz as transformações e as placas recuperam a mensagem da dupla.
01
A transforma o texto em bytes cifrados.
02
A UART transporta o quadro binário.
03
B recupera exatamente a mensagem original.
Pergunta para a turma: se dois blocos forem iguais, o que o ECB deixa aparecer?
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
23 / 27
Notes: Convidar professor a escolher uma mensagem nova ou um bit da chave. Cada integrante deve explicar trecho escrito pelo colega; autoria de cada arquivo ainda deve ser definida pela dupla. O guia de execução completo e o ensaio formal na sala seguem pendentes. Fontes locais: Codigo/evidencias/aes-dupla-2026-10-19.json; Apresentacao/roteiro.md Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 24
APÊNDICE · ETAPA 3
Apoio: os cinco estados do primeiro bloco
Valores reais da rodada 1. Hexadecimal na ordem dos bytes de entrada/saída.
1 · AddRoundKey inicial
76020604020300040a030c040403060a
2 · SubBytes
38776ff2777b63f2677bfef2f27b6f67
3 · ShiftRows
387bfe67777b6ff2677b6ff2f27763f2
4 · MixColumns
64b00d03fec2df72ded2cf42f74b4ee6
5 · AddRoundKey · chave 1
711efe2fdb5c1d6dc97b3569d4d081fc
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
24 / 27
Notes: Os cinco estados são exigidos no relatório. Nesta tabela a saída de cada etapa aparece como sequência de 16 bytes. A matriz 4×4 nos diagramas é preenchida por colunas. Comando ETAPA3 exibe os valores, chave, padding e ciphertext. Fontes locais: Codigo/evidencias/aes-dupla-2026-10-19.json · etapa3.bloco1_rodada1 Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 25
APÊNDICE · CÓDIGO REAL
Apoio: a decifragem desfaz o caminho
A placa B usa as operações inversas com as chaves em ordem contrária.
aes128.c · dentro de aes128_decifrar_bloco()
aes_add_round_key(s, ctx->chaves_rodada[AES128_RODADAS]);
for (int r = AES128_RODADAS - 1; r >= 0; --r) {
aes_inv_shift_rows(s);
aes_inv_sub_bytes(s);
aes_add_round_key(s, ctx->chaves_rodada[r]);
if (r != 0) aes_inv_mix_columns(s);
}
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
25 / 27
Notes: Explicar InvShiftRows, InvSubBytes e InvMixColumns. AddRoundKey é a própria inversa. A posição da chave em relação a InvMixColumns respeita o algoritmo implementado. Trecho literal do código entregue. Fontes locais: Codigo/src/aes128.c · aes128_decifrar_bloco() Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 26
APÊNDICE · DIAGNÓSTICO UART
Apoio: encontre a resposta que não chegou
Atividade complementar com os logs históricos do diagnóstico sem criptografia.
B · RESPONDEU
1.000 PINGs recebidos
1.000 PONGs registrados no envio
A · CONTOU
999 PONGs recebidos
Faltou a sequência 1
Pergunta: o enlace funcionou? E passou no teste de zero perdas?
O enlace foi demonstrado nos dois sentidos. O resumo estrito terminou FAIL.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
26 / 27
Notes: Execução 5f7a5b57. B registrou 1000 PINGs e envio de 1000 PONGs. A registrou 999 PONGs, faltando sequência 1. Houve RX_ERROR no boot; descarte pelo parser é uma hipótese. RTT médio 5554,28 µs se refere somente a este diagnóstico, não ao AES. Esta atividade é apoio, não substituir a demonstração AES exigida. Fontes locais: Codigo/evidencias/uart-pingpong-2026-10-19.json; uart-pingpong-a/b-2026-10-19.log Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.

## Slide 27
APÊNDICE · REFERÊNCIAS
Fontes e preparação final
O material usa os arquivos locais do trabalho e os logs já existentes.
FONTES
Enunciado: AES_Trabalho.pdf
Código: Codigo/src/
Evidências: aes-dupla e aes-ensaio, 19/10/2026.
ANTES DA AULA
Revisar o código do colega.
Concluir o README de execução.
Ensaiar os dois monitores e a alteração pedida
pelo professor.
AES-128 · AUGUSTO + GUSTAVO
27 / 27
Notes: Referência do algoritmo: NIST FIPS PUB 197 (2001), conforme o PDF do professor. README de execução da demonstração: requisito aprovado, documento e ensaio ainda pendentes. Os slides e suas notas são editáveis. Não apresentar este material como um novo ensaio de laboratório. Fontes locais: AES_Trabalho.pdf; Codigo/src; Codigo/evidencias; Apresentacao/roteiro.md Estado: slides gerados de código e evidências existentes; não houve execução de firmware nesta etapa.